## Slide 1: Algatechnológiák, és zöld innováció a szennyvíztisztításban
Nagy Balázs József
PhD hallgató, F-labor, BME nagy.balazs.jozsef@mail.bme.hu

## Slide 2: Előadás tematikája
Bevezetés – algák taxonómiája
Algatechnológiák fejlődése
Iparban jelentős algák
MAB2.0 projekt

## Slide 5: Cyanobacteria Kékbaktériumok, kékmoszatok
Toxintermelés: hepato- és neurotoxinok; növényekre, állatokra, emberre.
Algae bloom (vízvirágzás)
Globális probléma
Magas szervesanyag- és mesterséges kemikáliákkal szennyezett, eutrofizálódó édesvizekben
Nyáron, magas vízhőmérséklet
Microcystis aeruginosa
Máthé Csaba, 2007, Kis-Balaton

## Slide 6: Charophyta és Chlorophyta Csillárkamoszatok és Zöldalgák
Mycrasterias Acetabularia Closterium
Volvox
Spyrogyra
Ulva

## Slide 8: Algológia 200 000-800 000 lehetséges fajból ma 40 000-et ismerünk
Algatechnológia
II. VH Németország: Diatom üzemanyag
1950’ Washington: élelmiszer

## Slide 9: Algatechnológia kialakulása
Először morfológia, taxonómia, ökológia (primer termelők)  ALGOLÓGIA
Ipari mértékű sejttömeg-előállítás
Kiemelt szerepben a fotoautotróf tenyésztés, hiszen alacsony alapanyag- és energiaigényű
Különféle reaktordizájn  fő irány a biodízelgyártás
Alternatív megközelítés szerves szénforrás használatával  heterotróf tenyésztés

## Slide 11: Eukarióták „élet fája”
Algák ≠
Taxonómiai kategória
Keeling, 2004, DIVERSITY AND EVOLUTIONARY HISTORY OF PLASTIDS AND THEIR HOSTS
polifiletikus csoport

## Slide 12: Algák közös tulajdonságai
Egysejtű organizmusok (cianobaktériumok=kékalgák, de vannak többsejtes, fonalas szerveződések)
Rendelkeznek az oxigéntermelő fotoszintézis képességével. A cianobaktériumok az első szervezetek, amelyek mindkét fotokémiai rendszerrel rendelkeznek.
Pigmentjeik: klorofill a, b, c, d
Kloroplasztisz az eukariótáknál

## Slide 16: Mikroalgák tenyésztési stratégiái
Autotróf: a szénforrást a levegő CO2-tartalmából nyerik, a szükséges ATP-t és redukáló erőt, pedig a napsugárzásból a fotoszintézis útján. A tenyésztés során nyitott medencéket vagy többnyire egyszerűbb, zárt fotobioreaktorokat használnak. Megvilágításként lehet mesterséges fényforrást is alkalmazni. Technológiailag ez a legegyszerűbb módszer, de a reaktor kialakításának és működtetésének döntő szerepe van.
Mixotróf: a fotoszintézis mellett valamennyi mikroalga képes a szerves szénforrás hasznosítására is, amit az energiatermelés mellett a biomasszába is beépít. Ez a tenyésztés magasabb biomasszaproduktivitást eredményez. Lényegesen magasabb az elérhető sejtkoncentráció. Professzionális a reaktorigény, hiszen a szerves szénforrás alkalmazása idegen mikroorganizmusok jelenlétében komoly termelési gondokat okozhat.
Heterotróf: megvilágítást ennél a tenyésztésnél nem alkalmazunk, csupán a szerves szénforrás biztosítja a szükséges szén- és energiaforrást. A tenyésztés legnagyobb előnye, hogy hagyományos fermentorokban is kivitelezhető, azonban ez nem minden algafajnál valósítható meg, hiszen a legtöbb igényli a fényt.

## Slide 17: Autotróf tenyésztés
Többgenerációs technológia
Elrendezés, geometriai kihívások
Limitált fényellátás
Kiszolgáltatott a környezet változékonyságára
Biomassza elválasztása energiaigényes
Relatíve alacsony sejtszám
Szűkös gyártható terméklista
Léptéknövelés nehézségei

## Slide 18: Reaktortípusok autotróf tenyésztéshez a reaktorok léptéknövelése gyakran gazdaságossági szempontból és működtetésben is körülményes, alaposan megtervezendő feladat
Raceway pond, versenypálya alakú medence: nyitott, sekély (maximum 20-25 cm vízmélység), lapátkerékkel hajtott medence. Nagy területet foglal a sejtszuszpenzió térfogatához viszonyítva. Jelentősen ki van téve a változó környezetnek, az idegen mikroorganizmusoknak. A nagy felületen történő evaporáció miatt gyorsan bekoncentrálódik, így ügyelni kell az elpárolgott víz rendszeres visszapótlására. A fénylimit viszonylag alacsony sejtszuszpenziónál már jelentkezik.
Csőreaktor: gyakori a mesterséges megvilágítás alkalmazása is. A víztest átmérője lényegesen kisebb (maximum 5 cm), így jobb magasabb sejtdenzitás érhető el, mint az RWP esetében. Szivattyúval kevertetik a reaktort. Gyakran kilevegőztető egységet is hozzácsatlakoztatnak a körhöz, ahol CO2 betáplálással javítható a tenyésztés produktivitása. Ez a reaktortípus többnyire zártnak tekinthető, de a tisztítása gyakran körülményes, gőzzel sterilezni pedig nem biztonságos.
Flat panel: két üveglap közötti keskeny (kevesebb, mint 5 cm) térben történik a sejtszuszpenzió áramoltatása. Ennek a reaktortípusnak egy altípusa a „plastic bad reactor”, amikor egyszerhasználatos zsákokban tenyésztjük a mikroalgákat. Mivel a megvilágított (természetes vagy mesterséges fényforrás) víztest magassága meglehetősen alacsony, de a párolgás a reaktor zártsága miatt kismértékű, így nagy sejtkoncentrációhoz lehet jutni. A reaktortervezés körülményes, mert gondoskodni kell az intenzív napsütésnek kitett reaktor hűtéséről is.

## Slide 21: Mixotróf tenyésztés reaktortípusai
Az autotróf tenyésztésnél alkalmazott reaktorok nem alkalmasak arra, hogy szerves szénforrás jelenléte mellett tenyésszünk algákat. Üvegből készült fermentorokra lesz szükségünk, vagy professzionálisan kivitelezett egyedi geometriájú fotobioreaktorokra.
A két képen a Wageningen Egyetem „flat panel” típusú laborléptékű reaktorai láthatók.

## Slide 22: Heterotróf
A szerves szénforrás transzporterei: glükóz – HUP
Keményítő- és zsírsavszintézis
„Nitrogénéhség”  növekvő lipidtartalom  feltehetőleg azért, mert kell N a keményítőszintézis enzimtermeléséhez

## Slide 24: Heterotróf tenyésztés
Szénforrással tápláljuk
Nem minden algatörzs képes rá
Magas elérhető sejtkoncentráció
Axénikus, sterilizálható reaktor
Könnyebb léptéknövelés, alacsonyabb fajlagos költségek
Gyógyszeripari fermentációs eljárások alkalmazhatók
Nagy hozzáadott értékű termékek előállítása

## Slide 25: Heterotróf tenyésztés

## Slide 26: Dokozahexénsav
Áttörés a heterotróf algatenyésztésben
Tiszta vegyület állítható elő

## Slide 27: I.Funkcionális élelmiszerek – nutraceutikumok Pigmentek
MIKROALGÁK AZ IPARBAN

## Slide 32: Hutt Lagoon, Australia
Dunaliella salina, 250 ha, β-karotin, A-pro-vitamin, antioxidáns, ételszínezék, kozmetikumok

## Slide 33: Cyanotech – Hawaii 1984
https://www.cyanotech.com/our-history/
2019 - $10,466,000
2018 - $13,371,000
“The net loss this year was due substantially from forced water conservation efforts causing re-inoculation of our spirulina ponds, and errors in cultivation judgement and execution.”

## Slide 34: Cyanotech - Hawaii

## Slide 35: Cyanotech - Hawaii

## Slide 36
Chew et at, 2019 - Liquid biphasic flotation for the purification of C-phycocyanin from Spirulina platensis microalga - Bioresource Technology
Aqueous two-phase system

## Slide 37: Kína – 2015 – Haematococcus pluvialis

## Slide 38: 1000 km csőszakasz Asztaxantin 12000 $/kg

## Slide 39: Haematococcus pluvialis szaporodása
Proliferation of H. pluvialis: (a) motile, flagellated cell, (b) aplanospore, (c) astaxanthin-accumulating aplanospore, (d) red cyst cell, (e) formation of a sporangium, (f) sporangium in the final stage, (g) zoospores released from the sporangium.

## Slide 40: Bauer et al, 2019 - Direct extraction of astaxanthin from the microalgae Haematococcus pluvialis using liquid–liquid chromatography – Royal Society of Chemistry
Folyamatábra a pigmentkinyerésről
Példa a „two-stage” fermentációra

## Slide 41: „Two-stage” fermentáció
Példa a Haematococcus pluvialis vagy Chlorella zofingiensis tenyésztése.
A tenyésztés első lépcsőjén a biomasszatermelést részesítjük előnyben. Optimális környezetben ezek a mikroalgák zöld színűek.
Megfelelően magas sejtkoncentráció után a sejteket betakarítják és átoltják egy másik reaktorba, vagy a tenyésztés paramétereit változtatják meg úgy, hogy a sejtek megkezdjék a céltermék termelését.
A tenyésztés második lépcsőjén a kultúrát valamilyen stressznek tesszük ki. Ez a két alga esetében lehet nitrogénhiány, megnövekedett fényintenzitás, magas sókoncentráció.
A stressz reaktív oxigéngyökök képződését váltja ki, amit a sejtek antioxidáns vegyületek termelésével próbálnak ellensúlyozni.
Az egyik ilyen fő vegyület a vörös asztaxantin pigment.

## Slide 42: Asztaxantin
Karotinok (40 C-atom terpén) + oxigéncsoportok = xantofillok
Elsődleges karotinoidok : fotoszintetikus apparátus tagjai
Másodlagos: stressztűrés
  Szén- és energiaraktár
  ROS-elleni védelem, antioxidáns vegyületek
Piaca: 2016 USD 500M<
    2022 USD 800M<
„Red Snow” Chlamydomonas nivalis (UV-stressz)
Javasolt irodalom: Wikipédia

## Slide 43: Versenytársak
Lassú termelés, de gyors növekedés 
1-2 mg/g 20-40 mg/g asztaxantin
µmax 1.5-2 nap-1 0.2-0.6 nap-1
Chlorella zofingiensis Haematococcus pluvialis

## Slide 44
Zhao et al. Bioresource Technology, 2018. Butylated hydroxytoluene induces astaxanthin and lipid production in Haematococcus pluvialis under high-light and nitrogen-deficiency conditions.

## Slide 45: II.Mezőgazdaság
MIKROALGÁK AZ IPARBAN

## Slide 46: Talajjavítás - nitrogénmegkötés
Műtrágyázás hátrányai
Zavarja a növény-mikroorganizmus kapcsolatokat, gátolhatja a nitrogénkötőkkel való szimbiózist.
Gyengíti a növényi szövetek védekezőképességét a kártevőkkel és gombákkal szemben.
Talajjavítók előnyei
Növeli a természetes mikroflóra diverzitását.
Patogének és paraziták elleni védelmet nyújt.
Nem javítja a talajszerkezetet, ami a tápanyagok kimosódásához vezet.
Elsavanyodás vagy lúgosodás. Visszafordíthatatlan károsodás, az ökoszisztéma felborulása.
A tápanyag-visszapótlás kiegyensúlyozottabb, amiben a mikroorganizmusok fontos szerepet játszanak.
A szervesanyag növelésével a tápanyagok kolloidokat képezve javítják a talaj szerkezetét.

## Slide 47: Plant Growth promoting Rhizoacteria – „PGPR”

## Slide 48: III.Biodízel
Produktivitás mikroalgákkal: 52 000 – 121 000 kg/ha/év
Produktivitás szójával: 562 kg/ha/év
Egyes becslések szerint 39 000 km2 algafarmon ki lehetne váltani a teljes fosszilis üzemanyagszükségletet. Ez az USA földterületének 0.42%-a.
Palmitinsav, sztearinsav, olajsav.
Alga biodízelnek magasabb a viszkozitása és kevésbé gyúlékony, mint a dízel üzemanyag.

## Slide 49: IV.Bioetanol
Keményítőt, cellulózt és más szénhidrátokat termelnek.
Előkezelés után fermentálható cukrokká konvertálhatók.
Chlorella, Dunaliella, Spirulina, Chlamydomonas, Scenedesmus akár 50 wt% keményítő.

## Slide 50: V.Bioszén (biochar)
A bioszén nagy széntartalmú, finomszemcsés, porózus anyag, amely a biomassza termokémiai bontása során keletkezik oxigénhiányos környezetben és aránylag alacsony hőmérsékleten (200-750°C).
Évente kb. 9200 tonna mikroalga biomassza keletkezik szennyvíztelepeken és akvakultúra-gazdálkodásokon.
Termokémiai konverzió: lassú pirolízis
Magas nitrogéntartalmú biochar kiváló talajjavító anyag, mellesleg más érétkes elemeket is tartalmaz: Fe, Ca, Mg, K, Na.
30-65%-os hozam
Bordoloi et al., 2017 - Biosorption of Co (II) from aqueous solution using algal biochar: Kinetics and isotherm studies – Bioresource Technology

## Slide 52: Biofinomító

## Slide 54: „Algabiofinomító” részletei
Input: Valamilyen gyár, üzem mellékterméke alkalmas-e algatermesztésre vagy az algákkal csökkenthető-e a szennyezőanyag-tartalom? Például a kibocsájtott CO2 bevezethető egy algareaktorba vagy a szennyvíz nitrogén és foszfortartalma építhető be a biomasszába. Jellemző, hogy bizonyos algák képesek a nehézfémek hatékony eltávolítására is. Számos ipari melléktermék alkalmas arra, hogy előkezeléssel vagy anélkül jó szubsztrátként funkcionáljon mikroalga-tenyésztésnél.
Laborlépték: törzsszelekció, törzsfenntartás, optimális tenyésztési körülmények meghatározása
Tenyésztés: tenyésztéstechnológia és stratégia kidolgozása, reaktor kiválasztása, reaktortesztelés
Feldolgozás: betakarítás, feltárás, termékelőállítás  Sokféle termék. Ne keletkezzen olyan melléktermék, ami károsítja vagy terheli a környezetet.

## Slide 58: Célok és hatókör
Előzetes értékelés
Célpontok definiálása
Kísérletüzemi tesztek
A biomassza minőségi elemzése
Notes: Ki kell jelölnünk a projekt céljait és azt a kontextust, amelyben a fogalmakat és a kifejezéseket értelmezzük. Meg kell szabnunk, hogy mettől-meddig akarunk eljutni.

## Slide 59: Célkitűzés
A projekt tagjai elhivatottak abban, hogy a világ bármely pontján lévő szennyvízüzem zöldítése megoldható mikroalgák felhasználásával, így célul tűztük ki olyan valós kísérleti eredményeken alapuló protokoll-rendszer kidolgozását, amely segíti a technológia megtervezését és kivitelezését valamennyi szennyvíztelepen.

## Slide 60: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep
Szennyvízgyűjtés (kb. 2 millió lakos) és kezelés
Napi kapacitás: 200 000 m3
Környezetbarát technológiák
Biogáz-termelés és hulladékkezelés
11 800 MWh elektromos áram és 13 800 MWh hőenergia a biogázból
Fejlett akkreditált labor

## Slide 61: Előzetes értékelés szennyvíz
Szennyvíztisztítás különböző szakaszain más-más összetételű víz
Nagy fluktuáció a befolyóban
Toxikus vegyületek jelenléte
KIJELÖLT PARAMÉTEREK ÁLLANDÓ MONITOROZÁSA

## Slide 62: Lehet-e algát termelni ezen a szennyvizen? Hogyan?
ÉRVEK AZ ALGÁK MELLETT:
Hatékony nitrogén és foszforeltávolító képesség
Gyors szaporodás
„Korlátlan” ingyen alapanyagok (napfény, csurgalékvíz, füstgáz)
Értékes biomassza
Melyik vonalon van szükség további szennyvíztisztításra?
Alkalmas-e algatermelésre?

## Slide 65: Előzetes értékelés protokoll
Üzemeltetés, analitika, folyamatirányítás
Szezonalitás figyelembevétele
Adatbázisok felvétele és kiértékelése
Szennyvíztisztítás hatékonysága
Jogi oldal

## Slide 66: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
pH 5,5 ; nitrát 50 mg/L
termőrétegének vastagsága 60 centiméternél kevesebb,
Talajvizének évi átlagos szintje 150 cm-nél magasabb, és a talajvízszint legmagasabb átlaga éri el a 100 centimétert
Tilos a szennyvíz vagy szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása, ha azokban a mérgező (toxikus) elemek vagy károsanyagok koncentrációja meghaladja a közölt határértékeket.
A 6 százaléknál nagyobb lejtésű területen szennyvíz, illetve folyékony szennyvíziszap felhasználása tilos. Víztelenített szennyvíziszapot (ha szárazanyag tartalma több mint 25 százalék) csak 12 százaléknál kisebb lejtésű területen lehet felhasználni.
Szennyvíz, szennyvíziszap felhasználása tilos a zöldségnövények és a talajjal érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében, valamint az azt megelőző évben.

## Slide 67: Célpontok definiálása
Törzsszelekció (MACC)
  Gyors, sok párhuzamos mérés
Infrastruktúra
Technológia integrálása
Termékfelhasználás
Algatechnológiák integrálása a szennyvíztisztításba

## Slide 70: Kísérletüzemi tesztek
Reaktorok
Inputok
Tenyésztéstechnológia

## Slide 71: Testing different reactor designs 2013-2016 Plastic bag reactor

## Slide 72: Testing different reactor designs 2015-2016 Tubular photobioreactor

## Slide 73: Testing different reactor designs 2016 Tank with internal LED lighting

## Slide 74: Focusing on the raceway pond 2017

## Slide 75: Félfolytonos tenyésztés
Low algae cell concentration
250 mg/L
Weekly AD effluent feed
3-6 m3
Weekly harvesting
1,5 kg CDW
CO2 or flue gas input
Less human resources

## Slide 76: Kihívások
Megfelelő áramlás
Nyitott rendszer
Fertőzések, kitapadás
Időjárás

## Slide 78: Váratlan kipusztulás
Paraziták, predátorok
Idegen mikrobiális aktivitás
Éhezés

## Slide 79: Kihívások
Föstgáz korrodálja az alkatrészeket
Nagymennyiségű tiszta csurgalékvíz előállítása
„Aratás” nagyteljesítményű folytonos centrifugával

## Slide 81
GEA Westfalia Separator

## Slide 82
GEA Westfalia vagy Alfa Laval Separator javasolt forrás: youtube

## Slide 84: Biomassza elemzése
Összetétel: makro- és mikroelemek
Környezetterhelési bírságok
Mikrobiológiai összetétel

## Slide 85: Más felhasználási területek
Bioműanyag, ragasztóanyag
Fehérjekivonat (~40%)
Parkzöldítés

## Slide 86: Köszönöm a figyelmet!
Nagy Balázs József
Felhasznált tananyag: ELTE TTK, Kalapos Tibor, Növényrendszertan I.
Gyalai-Korpos Miklós, PPIS
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.