## Slide 1: H2O2 termelő és bontó enzimek alkalmazása bioszenzorokban
Készítették: Futó Máté Kovács Gábor Kömüves János Sípos Rebeka

## Slide 2: Bevezetés
H2O2 termelők: Glükóz, Galaktóz és Koleszterol oxidázok
H2O2 bontó: Kataláz
Egyre terjedő felhasználás:
Elektródok
Élelmiszeripar
Textilipar

## Slide 3: Glükóz-oxidáz

## Slide 4: Termelése fermentációval
Ipari léptékben gombatörzsekkel tenyészthető:
  Aspergillus niger
  Penicillium amagasakiense

## Slide 5: Felépítése
Flavoprotein
160 kDa molekulatömegű homodimer glikoproteinek
Alegységenként egy nem kovalensen kötött FAD kofaktor molekula
Alegységek szétválása csak denaturáló körülmények között lehetséges, és a FAD koenzim elvesztésével jár együtt
A két törzs által termelt Glökóz-oxidáz enzimek 81%-os szekvencia-hasonlóságot mutatnak
Aspergillus niger által termelt
  10–16% mannóz-típusú szénhidrát-tartalom

## Slide 6: Katalizált reakció
β-D-glükóz oxidációját katalizáljal δ-glükonolaktonra és Hidrogén-Peroxidá. A δ-glükonolakton ezt követően glükonsavvá hidrolizál.

## Slide 7: Katalizált reakció, mechanizmus
Ping-Pong Bi-Bi mechanizmus
  reduktív félreakció
    a szubsztrát redukálja a FAD-ot FADH2-vé emellett oxidált termék keletkezik
  oxidatív félreakció
    egy oxigén molekula regenerálja a FADH2 FAD-dá miközben H2O-vá redukálódik

## Slide 8: GOx-alapú bioszenzorok
A többi oxidázhoz képest olcsók
Alkalmazása:
  Tű típusú bioszenzorok
  FIA (Flow injection analysis) áramlás injekció-analízis
  Mikrodialízis mintavételi technikák
Felépítésük:
  Egyrétegű enzim elektródok
  Mikrodializáló szondához közvetlenül csatlakoztatott mikro-detektor
  Általában immobilizált enzimek

## Slide 9: Multienzim GOx bioszenzorok
Különböző mono- di- és poliszacharidok gyors és olcsó meghatározására alkalmas módszerek. Azért nevezzük multienzimes eljárásnak, mert többféle, akár egymástól függetlenül, akár szinergikusan működő enzimeket közösen immobilizálunk.
  Maltóz: amiloglükozidáz és GOx koimmobilizálása glutáraldehiddel protein membránon
  Laktóz: β-galaktozidáz, GAOx és GOx immobilizálása triacetát-cellulózmembránon
  Szukróz és teljes D-glükóz: Invertáz, mutarotáz, GOx
  Keményítő: Amilogkükozidáz és GOx Pt elektródra rögzítve, α-amiláz oldatban
  Glükozinolátok: Mirozináz és GOx DO elektródon

## Slide 10: Glükóz-oxidázok felhasználása
Glükóz monitorozás
Enzimatikus glükóz-bioszenzorok
Élelmiszer-tartósítás

## Slide 11: Galaktóz-oxidáz

## Slide 12: Jellemzői
Szubsztrátspecifikus
  Primer alkoholok és poliszacharidok oxidálására is használható
Sztereospecifikus
  Nem képes oxidálni se az L-galaktózt, se pedig a D-glükózt
Fiziológiai funkciói tisztázatlanok
II-es típusú enzim
Molekulatömege 69 kDa
Forrás: Worthington Biochemical Corporation

## Slide 13: Termelése
Ipari léptékben gombatörzsekkel tenyészthető:
  Fusarium dendroides
  Polyporus circinatus
Génjét több törzsből fejezték ki:
  Pichia pastoris
  Aspergillus oryzae

## Slide 14: Felépítése
Réziont és fehérjealapú redoxhelyet tartalmazó fehérje
Ciszteinil-tirozin beépített kofaktor
Oxigén és réz hatására átalakul  keresztkötések  enzimaktivitás
Cu(II)/Tyr kofaktor végrehajtja az oxidációt
Forrás: RS Publishing

## Slide 15: Katalizált reakció, mechanizmus
A primer alkoholokat, vagy poliszacharidokat aldehiddé alakítja, peroxid képződése mellett
RCH2OH+O2 →RCHO+H2O2
Ping-pong mechanizmust követ
  Reaktív alkoxid egy elektron átadásával a Cu2+-ot Cu+-á redukálja
  O2 a Cu+-t Cu2+-ná alakítja

## Slide 16: Alkalmazásai bioszenzorként
Biofermentációs folyamatokban
  galaktóz vagy dihidroxi-aceton mennyiségének, illetve élelmiszerminták laktóztartalmának elemzésére
Zselatinban rögzítve, két dialízis membrán között és elektródra kapcsolva
  galaktózt és galaktózt tartalmazó diszacharidok vizsgálata
Amperometrikus bioszenzorként
  tej és vér galaktóztartalmának vizsgálata

## Slide 17: Egyéb felhasználása
Hisztidin közvetett mérésére
  szubsztrátspecifitása L-hisztidin jelenlétében nagymértékben megváltozott
  hatására a L-aszkorbát oxidálódott
Enzim inhibíción alapuló bioszenzor
  szabadgyökök gátolják a GAO katalitikus aktivitását
  szuperoxid és nitrogén-oxid gyökök kimutatása

## Slide 18: Koleszterin-oxidáz

## Slide 19: Bevezetés
Kétfunkciós flavoenzim
  FAD redukciója
  Izomerizációs reakció
Széles hatótér a szteroidok között
3-as szénatom –OH csoport specifitás
Vízben oldott fehérje, katalatikus aktivitása membránhoz kötött állapotban van

## Slide 20: Katalizált enzimreakció

## Slide 21: Termelés
Baktériumok
  Rhodococcus, Streptomyces, Nocardia
    Non-patogén Streptomyces
    Rhodococcus equi
  Brevibacterium, Proactinomyces, Pseudomonas, Cellulomonas
    Ipari enzimtermelés
  Rekombináns Escherichia coli
Gombák
  Bazidiomycetes
    Lentinus edodes, Oudemansiella radicate, Coprinus comatus, Auricularia polythricha

## Slide 22: Szenzorok
Cél: koleszterin mennyiségi meghatározása
  szabad és teljes koleszterintartalom
Használt enzimek
  Koleszterin-oxidáz (ChOx)
  Koleszterin-észteráz (ChEt)
Enzim elhelyezésének lehetőségei
  Mobolizált
    PVA / HECMC
    Szol-gél struktúrált anyagok
  Immobilizált
    kollagén membránok – platina elektród
    ITO-coated üveg
    poli-sztirolszulfonát film - arany-alkántiolát elektród
    ólommal-módosított üvegszén
    poli-pirrol film – platina elektród
    30% grafit, 70% teflon kompozit – kálium-ferrocianid mediátor
  Koimmobilizált

## Slide 23: Szenzorok
Alkalmazott vizsgálati módszerek:
  Amperometria
  Fotometria

## Slide 24: Kataláz

## Slide 25: Mit hívunk kataláznak?
hydrogen-peroxide oxidoreductase
CAT
EC 1.11.1.6.
Katalizált reakció:
2 H2O2 → 2 H2O+O2

## Slide 26: Előfordulása, termeltetése
baktériumok (Micrococcus, Bacillus, Microscilla, Alcaligenes spp)
penészek (Aspergillus, Penicillium, Thermomyces, Thermoascus, Acremonium spp.)
élesztők (Aspergillus, Penicillium, Thermomyces, Thermoascus, Acremonium spp.)
állatok (szarvasmaha máj)

## Slide 27: Osztályozásuk és szerkezetük
I. osztály
legelterjedtebb
hemes
két alcsoport
  nagy (75 kDa-nál nagyobb alegység)
  kicsi (60 kDa-nál kisebb alegység)
II. osztály
kevésbé elterjedt
bifunkciós hemes
a növényi peroxidázok közeli rokonai
III. osztály
nem hemes
Mn kofaktorral működők

## Slide 28: Mechanizmus az I. osztályra vonatkozóan
Oxidatív szakasz
Enz(Por–FeIII) + H2O2  Enz(Por–FeIV=O) + H2O
Regenráló szakasz
Enz(Por–FeIV=O) + H2O2  Enz(Por–FeIII) + H2O + O2

## Slide 29: Mechanizmus szemléltető példa
Oxidatív szakasz
Regeneráló szakasz

## Slide 30: Kinetika kisalegységes CAT

## Slide 31: Kinetika nagyalegységes CAT

## Slide 32: Kataláz bioszenzorok
Elektród és mérési módszer:
Amperometriás glassy carbon
Spektrográfiás grafit elektród
Voltametriás többrétrgű szén nanocsövek
Pirolitikus grafitelektród
Thin-layer enzimcellák
Rögzítési típus:
Eastman-AQ polimer
Adszorbció szénen
Kollagén filmben
PEG (polietilén-glikol)
Glutáraldehid

## Slide 33: Felhasználásuk
Tej peroxid-mentesítése sajt készítésnél
Oxidáció védelem élelmiszereknél
Textilek peroxidmentesítése
Kontaktlencse
Catalase kapszula őszülés ellen (ezt ne vegyétek komolyan)

## Slide 34: Köszönjük a figyelmet!
Kérdezzetek ;)