## Slide 1: Enzimek a bortermelésben

## Slide 2: A szőlőszem összetétele, pektintartalma
A pektin a szőlő húsában található, ahol egyfajta kolloid hálózatot képez. Ez a kolloid hálózat nagyon megnehezíti a részecskék ülepedését és a must tisztítását.
A szőlő pektin tartalmának kb. 62%-a metilezett
A pektinek tulajdonságai:
fehérjékhez kapcsoltan találhatóak a szőlőszemben
nagy affinitása van a vízhez
Savas pH értéken gélesednek (High methoxyl pektin), amit nagyban segít a magas cukor koncentráció.
A pektin felelős a must viszkozitásáért.

## Slide 3: pektinázok
óriási technológiai jelentőségük van a gyümölcslé tisztitásnál, sűrűség beállításnál, a must pektin tartalmának elbontásakor.
A pektinázok a lé kiextrahálását teszik lehetővé, mert csökkentik a viszkozitást, nagyobb lesz a lé kihozatala a préselést követően, és a tisztítás is könnyebb elvégezni.
A mechanika kezelés és a préselés is meghatározó lépés a pektinek felszabadulásáért, illetve mustba való jutásukért.
Összeségében a mustok szűrése szinte lehetetlen lenne enzimatikus pektinbontás nélkül.

## Slide 4: A borászat enzimei
Elsődleges megjelenési formájuk: folyadék
Előnyeik: hogy fajlagosan olcsóbb
Hátrányaik: az első szüreti idényben fel kell használni, hosszabb tárolás jelentősen csökkenti az aktivitását. Az aktivitáscsökkenés megelőzésére liofilizálják a terméket

## Slide 5: A borászat enzimei
Előforduló enzimek:
Pektináz (leggyakrabban alkalmazottak)
hemicelluláz (cellulózbontó, a kék szőlő macerációja során szükséges) aktivitás
proteináz (fehérjebontó) aktivitás,
béta-glükozidáz (aroma feltáró, a mustban, borban kötött formában meglévő aromaanyagok felszabadítására irányuló) aktivitás
béta glükanáz a (főleg a botritiszes szőlők mustjában előforduló) glükán elbontását szolgáló aktivitás
a felsorolt aktivitások különböző kombinációja.

## Slide 6: Alkalmazási körülmények
Különös figyelemmel kell lenni az alkalmazás körülményeire, mert a helytelenül alkalmazott enzimkezelés nem csak hatástalan, hanem meglehetősen drága is, és nem hozza a kívánt eredményt.
koncentrációjának növelésével a kezelés időtartama csökkenthető, ill. fordítva.
Az aktivitást kisebb mértékben befolyásolja a pH.

## Slide 7: Alkalmazási körülmények
hőmérséklete ideális esetben 20 °C.
ennek emelkedésével az enzimtevékenység hatásossága 35 °C-ig nől, ettől kezdve 45 °C-ig csökken, 50 °C-tól hatástalan.
A 20 °C-tól 10 °C-ig tartó tartományban az aktivitás csökken
10 °C alatt az enzim szintén hatástalan.

## Slide 8: Mi az enzimek szerepe a borászatban?
Enzimek használata a macerálásban
Tisztítás, és szűrés ill. deríthetőség javítására, préselési és léextrakciós folyamat megkönnyítésére
Asszisztált boröregedés seprőn (béta-glükozidázzal)
Borok aromájának fokozására, aromaextrakcióra

## Slide 9: Mi az enzimek szerepe a borászatban?
must ülepedés gyorsítása
színextrakció (színkioldódás) elősegítése kék szőlő hideg, héjon erjesztése során
melegítéses feldolgozási módszer miatt károsodott enzimrendszer helyreállítása

## Slide 11: Kedvezőtlen enzimatikus folyamatok
Az oxidáló enzimek közvetlenül mély elváltozást, erős zavarosodást okoznak a borban.
A barnatörés a polifenol-oxidáz enzimek tevékenységére vezethető vissza.
A barnatörésre hajlamos bor felszínén – eleinte a palackfal mentén – barna gyűrű jelenik meg.
Megoldás: legalább 40 mg/l szabad kénessav szint, melegkezelés, bentonitos derítés, súlyosabb esetben aktívszenes kezelés

## Slide 12: Köszönjük a figyelmet!