## Slide 1: ANALITIKAI KÉMIA I. ANALITIKAI KÉMIA KÖRNYEZETMÉRNÖKÖKNEK
4. KOMPLEXOMETRIA

## Slide 2: 4.1. Alapfogalmak
A komplexometria (kelatometria) fémek (fémionok) meghatározására alkalmas, komplexképzésen alapuló térfogatos analitikai módszer.
Komplex: egy központi atomhoz (ionhoz) koordinatív (datív) kötéssel egy vagy több ligandum kapcsolódik .
Kelátkomplex (kelát): gyűrűs komplex, a ligandum több foggal (több atomja) kapcsolódik ugyanahhoz a központi atomhoz ( ionhoz), ezáltal több gyűrűből álló nagyon stabil vegyület keletkezik.
Kelatometria: a leggyakrabban alkalmazott kelátképző az EDTA (etiléniamin-tetraacetát)

## Slide 3: 4.2. A kelátkomplexek jellemzői
Központi atom-ligandum arány: 1:1 (kivéve néhány nagyobb méretű fémion, pl.Th, Zr, Mo, ahol 1:2)
A keletkező komplex anion szerkezete:
A donoratomok (6db) az oktaéder csúcsain, míg a fémion a központban
foglalnak helyet.
Komplexet csak az EDTA teljesen disszociált formája képez, így a komplex anion bruttó töltése a fémion töltésétől (n+) függően: (4-n)-

## Slide 4: 4.3. A Az EDTA komplexek stabilitása
A komplexképzési reakció: Mn++Y4- = MY (4-n)- (röviden: M+ Y= MY) 4.3.1. Az egyensúlyi (stabilitási) állandó: Kst =
ahol: Mn+ (vagy M) a meghatározandó fémion szabad (nem EDTA-komplexben lévő) formája Y4- (vagy Y) az EDTA teljesen disszociált szabad (nem EDTA-komplexben lévő) formája MY (4-n)- (vagy MY) a keletkező 1:1 arányú komplex Néhány fémkomlex stabilitási állandójának logaritmusa:

## Slide 5: 4.3.2. A látszólagos stabilitási állandó (K’st)
A stabilitási állandó (Kst) nem fejezi ki a valóságos állapotot, mert az
oldatban nemcsak komplexben lévő (MY (4-n)- ) és szabad fémion (Mn+),
valamint nemcsak komplexben lévő (MY (4-n)- ) és szabad, teljesen
disszociált anion (Y4-)van, hanem:
ML: a fémion más ligandummal alkotott komplexe HY3-, H2Y2-, H3Y-, H4Y: az EDTE, mint négyértékű gyenge sav különböző formái Ezek a formák csökkentik az ML komplex koncentrációját (ezáltal a Kst értékét) , ezért figyelembe veendők: M’: az összes fémion, ami nem MY komplexben van (M, ML)
és [M’] = αL. [M], ahol αL≥ 1
Y’: az összes EDTA forma, ami nem MY komplexben van ( Y4-, HY3-, H2Y2-, H3Y-, H4Y)
és [Y’] = αH. [Y], ahol αH≥ 1
Így a látszólagos stabilitási állandó: K’st =

## Slide 6: 4.3.3. A komplex stabilitást (K’st) befolyásoló körülmények
A pH hatása:
Mivel az EDTA egy négyértékű gyenge sav, disszociációja, így a különböző protonált formák ( Y4-, HY3-, H2Y2-, H3Y-, H4Y) koncentrációja a pH függvénye. Ezáltal az oldat pH-ja (az αH–n keresztül) jelentősen befolyásolja a komplexek stabilitását.
(A diagramból látható, hogy αH csak a nagyon lúgos tartományban (kb. pH = 12 fölött) csökken 1-re, vagyis ennél kisebb pH-kon a komplexek stabilitása jelentősen csökken. (pl. pH= 3-nál kb. 11 nagyságrenddel).

## Slide 7: 4.3.4. Különböző fémkomplexek stabilitása (K’st) a pH függvényében
- Bizonyos fémek komplexei (pl.Fe3+) már alacsony pH-nál is stabilak.
- Amfoter elemek (pl. Al) csak szűk pH-tartományban (4-7.5)stabilak.
(Savas közegben Al3+, lúgos közegben Al(OH)3, vagy [Al(OH)4]- keletkezik)
- Az alkáli földfémek komplexeinek stabilitása csak lúgos tartományban megfelelő, de erősen lúgos pH-n újra csökken (oka: oldhatatlan hidroxidok képződnek).

## Slide 8: 4.3.5. Kelatometriás titrálási görbék
pM-αT(%) függvények
a meredek szakasz hossza annál nagyobb:
- minél nagyobb K’ st,
- minél nagyobb c kiind.

## Slide 9: 4.3.5. Végpontjelzés a kelatometriában
A kelatometriás indikátorok (elnevezés: fémindikátorok) maguk is komplexképző szerves vegyületek (nem fémek!). Szabad formájuk, ill. a meghatározó fémionnal képzett komplexük színe más-más.
Működésük feltétele: A meghatározandó fémionnal képzett komplexük stabilitása kisebb legyen, mint a fémion EDTA-val alkotott komplexéé.
A titrálás végén az EDTA teljesen kiszorítja az indikátort a fémionnal alkotott komplexéből→ teljes színre kell titrálnunk!

## Slide 10: 4.3.6. A komplexometriás titrálások szelektivitása
Az EDTA, mint reagens nem szelektív, minden 2+, 3+, 4+ oxidációfokú fémionnal stabil komplexet képez! Így, ha egy mintában az analát ion mellett más fémionok is jelen vannak (mátrix) zavarják a meghatározást (interferencia). Két fémion (M1, M2) egymás melletti (analitikai pontossággal való) meghatározásának feltétele:
A két egyenletből:
(Ekkor az M1 fémion 99.9 %-a, míg az M2 fémion 0.1 %-a van komplexben, így az M1 fémion 0.1% pontossággal meghatározható.)

## Slide 11: 4.3.7. A szelektivitás javításának lehetőségei (maszkírozás):
1. A pH megváltoztatása: példa: Fe3+ meghatározása Ca2+ ionok mellett : pH= 10 → K’Fe3+ = 1014 K’Ca2+ = 1010 pH= 2 → K’Fe3+ = 1014 K’Ca2+ = 101 példa: Ca2+ meghatározása Al3+ ionok mellett : pH= 7 → K’Al3+ = 109 K’Ca2+ = 107 pH= 12 → K’Al3+ = 100 K’Ca2+ = 1011 2. Segédkomplexképző alkalmazása:
példa: Mg2+ meghatározása Ni2+ ionok mellett :
KMg-EDTA= 108,6 KNi-EDTA=1018,6 KNi(CN)4=1031 (Mivel a Ni2+ nagyobb stabilitású komplexet képez a CN- ionokkal, mint az EDTA-val, ciano-4 komplexszé alakítva már nem zavarja a Mg2+meghatározását.)
3. Az oxidációfok megváltoztatása: példa: Fe3+→ Fe2+ → KFe3+ = 1025 KFe2+ = 1014 (általában a nagyobb ox.fokú fémionok EDTA komplexe a stabilabb)
4. A zavaró ionok lecsapása:
Ba2+ ion zavaró hatása megszüntethető → Ba2+ + SO42- = BaSO4

## Slide 12: 4.3.8. A komplexometriás titrálások kivitelezése:
1. Közvetlen titrálás: ha gyors a reakció és van indikátor
pl. Pb2+ + Y4- = [PbY]2-
2. Visszatitrálás: ha lassú a reakció és van indikátor
pl. Al3+ + Y4- = [AlY]- és Zn2+ + Y4- = [ZnY]2-
(Az analáthoz (Al3+) ismert feleslegben adjuk a mérőoldatot (Y4-), majd a felesleget egy segédmérőoldattal (Zn2+) visszatitráljuk.)
3. Kiszorításos titrálás: kicsi a komplex stabilitása, vagy nincs indikátor
pl. 2 Ag+ + [Ni(CN)4]2- = Ni2+ + 2 [Ag(CN)2]-
Ni2+ + Y4- = [NiY]2-
(Az Ag+ nem alkot stabil komplexet az EDTA-val, de erős a ciano-komplexe, így a fölöslegben adott Ni-ciano komplexből kiszorítja a Ni2+-t, ami EDTA-val mérhető.)
4. Közvetett titrálás : az EDTA-val közvetlenül nem reagáló anyagok (anionok, szerves vegyületek) mérése
pl. SO42- + Ba2+ = BaSO4 és Ba2+ + Y4- = [BaY]2-
(A mérendő szulfátionhoz ismert fölöslegben Ba2+–t adunk, majd a Ba2+ fölöslegét EDTA-val visszamérjük.)