## Slide 1: Biodízel
Lipázok használata biodízel előállításához

## Slide 2
Mi az a biodízel?
A biodízel zsírsav-alkilészterek keveréke.
Növényi olajokból, vagy állati zsírok rövidláncú alkoholokkal való transzészterezésével állítják elő.

## Slide 3
Miért biodízel?
Természetes helyettesítője a petrol alapú üzemanyagnak, hasonló/ jobb tulajdonságok
Megújuló energiaforrásból származik karbonsemleges, biodegradálható
Előállításához nem szükséges fosszilis erőforrás
Kevésbé környezetszennyező
Biztonságosabb  lobbanáspontja magasabb

## Slide 4
A jelenlegi technológiák hátrányai
Tradícionálisan bázikus vagy savkatalizált reakcióval állítják elő, tehát savas és lúgos közegnek ellenálló reaktorokra van szükség
60-70°C szükséges a gyors reakcióhoz, így nagy az energiaigény
Sok melléktermék képződik, ami megnehezíti a tisztítást

## Slide 5: A biodízel előállítása lipázokkal

## Slide 6
Lipázok alkalmazása
A biotechnológiában alkalmazott lipázok általában mikrobiális eredetűek
Immobilizálva használják őket:
Újra felhasználhatók
Folyamatos technológiák alkalmazása
Enzim aktivitása megváltozik ➞ függ az immobilizáció típusától,
Pl. szól-gél mátrixba bezárt enzim aktivitása magasabb lehet, mint szilikáton adszorbeált enzimé, mivel a burok megvédi az enzimet a metanol miatti inaktiválódástól

## Slide 7
Lipázok vizes és vízmentes közegben
Vizes közeben: triglicerid hidrolízis
Lipidek észter-kötésének hidrolízisét katalizálják
legtöbb mikrobiális lipáz mezofil,
Optimális körülményeik: pH 7-9, 30-40°C
Termofil: ipariban fontos
Vízmentes közegben:
Katalizálják az alkoholok és savak észterképzését, átésztereződését (lipid szintézis)
Biodízel előállításakor is transzészterifikációs reakció zajlik le

## Slide 8
Átészterezés alkoholokkal –
biodízel üzemanyag enzimes előállítása

## Slide 9: A biodízel előállításához használt szubsztrátok

## Slide 10: Különböző olajok és zsírok (trigliceridek)
Felhasználhatóság
Elérhetőség
Feldolgozás gazdaságossága:
Zsírsav összetétel
Biodízel keverék tulajdonságát meghatározza
Palmitinsav, sztearinsav, olajsav, linolsav
Stabilitás
Oxidáció  kettős kötések
Telített zsírsavak
Alacsony hőmérsékleti tulajdonságok
Európa – repceolaj, Amerika – szójabab, trópusok - pálmaolaj

## Slide 11: Biokatalizáció – növényi olajok
Fosszilis üzemanyag  növényi olajok
Dízel erőgépekben (pl. traktorokban) közvetlenül
 égés nem tökéletes sok kellemetlen melléktermék
A trigliceridek túl nagy molekulák, illékonyságuk, gőznyomásuk kicsi
A folyamat egy lépésben átészterezéssel hajtható végre
Kisebb és illékonyabb zsírsav metilészterekké alakítják át, és ezt használják üzemanyagként

## Slide 12: Olcsó triglicerid alapanyagok
60–75% a nyersanyag költsége
Biodízel 0,50 USD/dm3, dízelolaj 0,35 USD/dm3
Előkezelés: lipázokkal
Olcsóbb alapanyagok
Étkezési hulladék olaj és állati zsírok, faggyú
Nyers növényi olaj finomítás
Hulladékfehérítők 40m/m% olajat tartalmaznak
Szerves oldószeres extrakcióval kinyert, metanol egyszeri injekciója
Rhizopus oryzae, Candida cylindracea lipáz
Nyers napraforgóolaj finomítás melléktermékei
55,6% szabad zsírsav, 24,7% triacil-glicerin
FAME-é átalakítható (65%-os hozammal)
Immobilizált Candida antarctica lipáz B
40 ° C, 1,5 óra, oldószer: n-hexán

## Slide 13
Állati zsírok
Telített zsírsavtartalom csökkentése:
Acetonos frakcionálási lépés
Metanolízis: Chirazyme L-2 (Candida antarctica lipáz) katalizál
Alkoholok
Általában metanol: olcsó
Brazília: etanol (cukornád)
Különböző alkoholok különféle olajkonverzió
Rossz alacsony hőmérsékleti tulajdonság

## Slide 14
Faggyú biokatalitikus átészterezésére
Egyenes és elágazó alkoholok alkalmazása
Hexán oldószer
Primer alkoholok: Mucor miehei lipáz hatékonyabb
Szekunder alkoholok: Candida antarctica
Kozmaolaj felhasználása
Az etanol desztillációjának alacsony értékű maradéka olcsó
C3-C5 egyenes vagy elágazó láncú alkoholok
Nem denaturálják az enzimeket
Észtereik (elágazó láncúak), javítják a biodízelkeverékek alacsony hőmérsékleti tulajdonságait
Nincs metanol  környezetbarátabb

## Slide 15: Reakciókörülmények

## Slide 16: Oldószeres vagy oldószermentes közeg?
Metanol és a trigliceridek rosszul elegyednek  oldószer
  DMSO, n-hexán, petroléter, 1,4-dioxán kedvezőek
  Dietil-éter, benzol, kloroform, tetrahidrofurán csökkenti a kihozatalt
Bizonyos növényi olajok esetében az n-hexán elengedhetetlen (Thermomyces lanuginosa, 97%)
Általánosságban nem ajánlottak
  Gazdasági és környezetvédelmi okok
  Tárolás, eltávolítás, ártalmatlanítás?
Dízelolaj alkalmazása oldószerként

## Slide 17: Vízaktivitás
Megfelelő enzimaktivitás biztosítása
Optimális értéke függ
  Enzim
  Hordozó
  Médium
Trigliceridek hidrolizálhatnak  csökken az észterkihozatal

## Slide 18: Enzimek immobilizálása
Az enzim költsége kulcskérdés!  Immobilizált enzimek, többszöri használat
Az enzimaktivitás csökken
  Inaktiválódás az olajfázisban
  Érzékenység a metanollal szemben
  Hordozó
Fontos a hőmérséklet, az olaj/alkohol mólarány, a glicerin mennyisége

## Slide 19: Lipáz inhibíció és regeneráció
Metanol inhibíció
  Nehezen elegyedik olajokkal, zsírokkal
  Hajlamos inaktiválni az enzimeket  adagolás több lépésben
  10% szilikagél növeli a konverziót
  Három vagy több szénatomos alkoholok (2-butanol, terc-butanol) regenerálják a lipázokat
  Metil-acetát acetil akceptorként  nincs kedvezőtlen hatás magasabb alkalmazható mólarány, értékesebb melléktermék
  Metanolrezisztens lipázok (Pseudomonas cepacia, Rhizopus oryzae)

## Slide 20
Glicerin inhibíció
  negatívan befolyásolja a metil-észter termelést (Thermomyces lanuginosa)
  izopropanolos mosás
Foszfolipid inhibíció
  Gátló hatásúak (lipáz-szubsztrát kötés kialakulás)
  Minél magasabb az olaj foszfolipidtartalma, annál alacsonyabb a hozam
  Nyálkátlanítás, olajfinomítás növeli a konverziót

## Slide 21
Folyamatos technológiáknál fellépő inhibíciók
  Folyamatos üzemű töltött ágyas reaktor (Candida arctica)
    Szubsztrátinhibíció (metanol)  adagolás három lépésben
    Termékgátlás (glicerin), felhalmozódik a glicerin  vékony réteg, gátolja a szubsztrátdiffúziót  folyamatos üzemű membrán bioreaktor dialízismembránnal (a glicerin a vizes fázisban halmozódik fel)

## Slide 22: Kérdések
1. Mi az a biodízel?
Zsírsav alkil-észterek keveréke amit növényi olajokból, vagy állati zsírokból rövidláncú alkoholokkal történő transzészterifikációval állítanak elő

## Slide 23: Kérdések
2. Miért jobb az enzimes biodízel előállítás, mint a hagyományos?
A trigliceridek metil észterré alakítása egy lépéses átészterezéssel hajtható végre. A klasszikus kémiai eljárás olcsóbb, viszont kálium hidroxidos főzéssel melléktermékként keletkező lúgos gyanta/iszap veszélyes hulladék, ártalmatlanítása külön költségekkel jár.
Lipáz enzimmel viszont enyhe körülmények között, ártalmas melléktermékek nélkül megoldható a gyártás. Ehhez olyan nem-specifikus lipázra van szükség, amely mindhárom észterkötést egyforma sebességgel bontja.

## Slide 24: Kérdések
3. Milyen módosításokra használnak lipázokat biodízel előállítás során?
Trigliceridek zsírsav metilészterré való átalakítása átészterezéssel, így megfelelőbb tulajdonságai lesznek ahhoz, hogy üzemanyagként használjuk
Olcsóbb alapanyagok, étkezési hulladék olajok, állati zsírok, nyersolaj finomítási melléktermékek előkezelése
Alacsony hőmérsékleti tulajdonságok és a stabilitás javítása átészterezéssel, a zsírsavak kicserélésével

## Slide 25: Kérdések
4. Hogyan viselkednek a lipázok vizes illetve vízmentes közegben?
Vizes közeben: a triglicerid hidrolízist, a lipidek észter-kötésének hidrolízisét katalizálják
Vízmentes közegben: az alkoholok és savak észterképzését, átésztereződését (lipid szintézist) katalizálják

## Slide 26: Kérdések
5. Milyen lépéseket tehetünk a metanolinhibíció elkerülése, negatív hatásainak csökkentése érdekében?
Több lépésben adagoljuk a metanolt
10% szilikagélt adunk a rendszerhez
Három vagy több szénatomos alkoholokkal (2-butanol, terc-butanol) regeneráljuk a lipázokat
Metil-acetátot használunk acetil akceptorként (nincs kedvezőtlen hatás magasabb alkalmazható mólarány, értékesebb melléktermék)
Metanolrezisztens lipázokat használunk (Pseudomonas cepacia, Rhizopus oryzae)

## Slide 27: Köszönjük a figyelmet!
Források:
Industrial Enzymes-Structure; Function and applications; Julio Polaina, Andrew P.MacCabe
Pécs Miklós: Biotermék technológia; Ipari enzimek
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/Enzimologia/2018/Lipaz_FA_2018.ppt