## Slide 1: Mikrobák mennyiségi meghatározása
Készítette: Nagy Flóra biomérnök, doktoráns

## Slide 2
Mit ismerünk eddig?
Mi a hátránya?
Baktériumok túl kicsik
Élesztők, penészgomba spórák
és konídiumok számolására alkalmazzák
Nem különböztethetők meg az élő és holt sejtek

## Slide 3: Gyakorlatban hol van szükség élőcsíra-szám meghatározásra?
Élelmiszerek élőcsíra-száma (limit, amit nem szabad átlépni)
Élelmiszerromlás 99%-át mikrobák okozzák
anyagcsere termékeik degusztáló hatásúak, de lehetnek toxikusak is vagy allergének
Milyen nagyságrendben vannak jelen?
Ivóvíz

## Slide 4: Gyakorlatban hol van szükség sejttömeg meghatározásra?
Fermentációs ipar: nem mindegy, hogy mennyi oltóanyagot használunk és a folyamat során is ellenőrizni kell a sejttömeg gyarapodását.
Mit termeltethetünk? például:
Antibiotikumok
B12 vitamin
Aminosavak
Enzimek
Alkohol

## Slide 5: Hígításos lemezöntéses élőcsíra-szám meghatározás
Lényege: a vizsgálandó közegből kitenyésztjük a feltételezetten ott jelenlevő élő mikrobákat
Mindent sterilen kell előkészíteni!
Adott közegből hígítási sort kell készíteni (azonos mértékű hígítások egymás után)
Alkalmazható a felületi szélesztés is, de mi a belekeveréses módszert használjuk

## Slide 7: Kitenyésztés (inkubálás)
Megjelennek a telepek (kolóniák)
Baktériumok: 1-2 nap (húslé agar)
Gombák: 3-4 nap (maláta agar)
A meghatározás elve: 1 élő sejtből 1 telep fejlődik ki
A táptalajon kifejlődött telepeket megszámoljuk, az adott hígítást figyelembe véve visszaszámolunk a kiindulási minta sejtszámára.

## Slide 8: Mikroba telepek (kolóniák) táptalaj felületén lemezöntés (szélesztés) után
Mikroba keverékek elválasztására is használható ez a módszer (pl. törzs tisztításra, izolálásra)

## Slide 9
A sejtek összetapadhatnak, nem egyenletesen oszlanak el a hígítás során
Az eredmény megadása: db élő sejt/ml helyett: CFU/ml
Colony Forming Unit = Telepképző egység
Hiba csökkentése: a hígító folyadékban detergens
alkalmazása, pl. Tween 80, Na-szulfolaurát
Hibalehetőségek

## Slide 10: Hibalehetőségek
Miért követünk el hibát, ha csak a legnagyobb hígításból számolunk?
Megfelelő hígítás: 50-250 között legyen a telepek száma a lemezen
Pontos munkához:
Párhuzamos mérésekre is szükség van
Nem feltétlenül elég három hígítás

## Slide 11: MPN módszer
Most Probable Number =
= legvalószínűbb élőcsíra-szám módszere,
más néven: határhígításos eljárás
Hígítási sor, mint a hígításos lemezöntésnél
Kitenyésztés, de az eredmények meghatározása matematikai statisztikai módszerrel történik, ezért párhuzamosok készítése kötelező
Akkor pontos az eredmény, ha az utolsó hígítási tagban már nem voltak élő csírák

## Slide 12
Kulcsszám:
332- x10 = 110 = 1100
320- x100 = 9,3 = 930
200- x1000 = 0,91 = 910
Fenolvörös pH indikátor
Legvalószínűbb élőcsíra-szám ≈1000 db/ml. Ez egy valószínűségi érték, közelítő, de a gyakorlatban sok esetben elegendő ilyen pontosság.

## Slide 14
Mi a helyzet az ivóvízzel?
Nagy térfogatban kevés élő csíra, de meg kell tudni mérni ennek a számát →
membránszűrés + tenyésztés
0,2 µm

## Slide 15: Mikrobák szaporítása (fermentációs iparok)

## Slide 16: Példa: sütőélesztő gyártás
18-20 óra alatt éri el a maximális sejttömeget

## Slide 17: Mennyiségi meghatározás fermentációknál: turbidimetria = zavarosság mérés
Fényelnyelésen alapuló optikai módszer (fotométer)
OD= log I0/In
Az OD a sejttömeggel arányos dimenzió nélküli szám
(Milyen feltétellel lehet megfeleltetni az OD-t sejtszám értéknek?)

## Slide 18: A gyakorlaton használt élesztőgombák
Saccharomyces cerevisiae
Schizosaccharomyces pombe
Rhodotorula rubra
Trichosporon cutaneum
(pszeudomicéliumos)