## Slide 1: A pozitron-annilhiláció jelensége és alkalmazási lehetőségei pórusos anyagok vizsgálatára
Márton Péter
Pórusos anyagok, 2019/20/1, 2019.12.02.

## Slide 2: A pozitron
1928 – Dirac: Részecske-Antirészecske
1932 – C.D. Anderson: felfedezés (Nobel-díj)
Pozitron
  Szimbólum: e+
  Tömeg: 9.109383·10-31 kg
  Töltés: +1.602176·10-19 C
  Spin: 1/2

## Slide 3: A pozitron-annihilácó
Részecske – antirészecske találkozás és megsemmisülés
Alkalmazás: PET
Több lépésből áll
  Pozitron keletkezés
  Találkozás egy elektronnal
  Pozitrónium kialakulása
  Megsemmisülés
Para-pozitrónium
Orto-pozitrónium
100 ps
100 ns
1 ns

## Slide 4: A pozitron annihilációs élettartam spektroszkópia (PALS)
Pozitronok és pozitróniumok élettartamát követi nyomon
Mérés elve: γ-fotonok detektálása
1280 keV
511 keV

## Slide 5: Egy PALS-spektrum
Élettartam-beütésszám függvény
Exponenciális lecsengés
Több függvény összege
Doppler-effektus
  Kötési állapotok
  Másodlagos kölcsönhatások
Élettartam-eloszlás

## Slide 6: A Pozitron-porozimetria
Az orto-pozitrónium élettartamát figyelik
  Egyesülés vagy elektronbefogás
Az élettartam arányos lesz a pozitrónium „szabad úthosszával”
  A pórus olyan, mintha vákuum lenne
Az élettartam-eloszlásból számítható a pórusméret-eloszlás a Tao-Eldrup-modell segítségével

## Slide 7: Nitrogénadszorpció és PP
Szempont | Nitrogénadszorpciós módszerek | Pozitron porozimetria
Vizsgálati hőmérséklet | -196 °C | Szobahőmérséklet
Mérhető pórusok | Nyitott, elég nagy | Nyitott és zárt, bármilyen kicsi
Mérési idő | Órák | Percek
In situ mérések | Nem lehetséges | Lehetséges
Mérhető anyagok | Bármilyen | Csak nem vezető!

## Slide 8: Köszönöm a figyelmet!