## Slide 1: Pórusos kerámiák Kurzus: Pórusos anyagok Név: Tréfás Tamás Zsolt Neptun-kód: SEUWME

## Slide 2: Bevezetés
Pórusos kerámia: A pórusos kerámiákat a porozitás érték alapján kategorizáljuk, aminek értéke 20-95% között lehet. Ez az anyag két fázisból áll: egy kerámia szilárdfázisból és a gáz fázisból, ami a pórusokat tölti ki.
1970 óta kutatják ezt az anyagcsaládot
[1]
[2]

## Slide 3: Pórusos kerámiák csoportosítása
Struktúra szerint:
  Méhkaptár elrendezés
  Kerámiahabok
Méret szerint
  Mikrópórusú: <2nm
  Mezopórusú: 2-50 nm
  Makropórusú: >50 nm
Pórusok nyitottsága szerint:
  Nyitott
  Zárt
Pórusok összetétele szerint:
  Szilika
  Aluminoszilika
  Szén
  Korund
  szén-szilika
  diatómit
Méhkaptár elrendezésű és kerámiahab szerkezetű kerámiák

## Slide 4: A pórusos kerámiák tulajdonságai
A kerámiák és pórusos anyagok tulajdonságainak kombinációiból vezethető le
  Nagy merevség
  Jó termikus stabilitás
  Kicsi dielektromos és hővezetési állandó
  Kicsi sűrűség
  A tulajdonságokat meghatározó paraméterek:
    Előállítás módja
    Az előállítás során az egyes folyamatok ideje, alkalmazott nyomás és hőmérséklet
    Prekurzor szemcsék mérete és eloszlása
A hőmérséklet befolyása a termékre
és ennek illusztrálása SEM képpel[4]

## Slide 5: Pórusos kerámiák előállítása
Extrúzió (méhkaptár-jellegű kerámia esetén)[5]
Részecskék részleges szinterelése[6]
Habképző anyag segítségével[6]
Habképzéssel[6]

## Slide 6: Pórusos kerámiák előállítása
3D nyomtatás
Additív technológia
Előnyök:gyorsabb és anyagtakarékosabb
és szoftveresen vezérelhető
Eljárás során rétegről rétegre építjük fel az anyagot
kerámia por és módszertől függően egyéb segédanyagok segítségéve

## Slide 7: Jellemzési módszerek
Porozitás jellemzése
  Archimédesz-eljárás
  Higany porozimetria[7]
  XRD
  SEM[3]
  Frekvencia-válasz eljárással
Termikus stabilitás vizsgálata TG_DSC módszerekkel

## Slide 8: Pórusos kerámiák alkalmazása
Szűrők és szeparálók
Funkcionális anyagok
Hőszigetelő anyagok[1]
Hangszigetelő anyagok
Vegyipari felhasználás

## Slide 9: Érdekes alkalmazási területek
Biológiai anyagok[8]
Olvadt fém szűrés[1]

## Slide 10: Összefoglalás
A pórusos kerámiák nagyon jó tulajdonságokkal bírnak
Széleskörű alkalmazás és előállítási módok
Nagy potenciál a 3D-nyomtatásban és az új biokerámiákban

## Slide 11: Képek forrásai:
[1] https://www.hannovermesse.de/product/porous-ceramics/162900/Z355678 letöltve 2019.11.30
[2] https://pxjfhg.en.made-in-china.com/product/OykxjVAFfLWm/China-Honeycomb-Filter-Cordierite-Ceramic-Porous-Ceramic-Plate.html letöltve 2019.11.30
[3] P. S.Liu, G. F. Chen. Porous Materials. Elsevier, 2014
[4] M. Järveläinen et al., “Characterizing Porous Ceramics by Frequency-Response Method,” IFAC Proceedings Volumes, vol. 47, no. 3, pp. 10012–10017, 2014.
[5] Scheffler M, Colombo P. Cellular ceramics. Weinheim; Wiley-VCH; 2005
[6] U. M. B. Al-Naib, “Introductory Chapter: A Brief Introduction to Porous Ceramic,” in Recent Advances in Porous Ceramics, InTech, 2018.
[7] L. C. Hwa, S. Rajoo, A. M. Noor, N. Ahmad, and M. B. Uday, “Recent advances in 3D printing of porous ceramics: A review,” Current Opinion in Solid State and Materials Science, vol. 21, no. 6, pp. 323–347, Dec. 2017.
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0157698.g008 letöltve 2019.12.02

## Slide 12: Köszönöm a megtisztelő figyelmet.