## Slide 1: Kisszögű röntgen- és kisszögű neutronszórás összehasonlítása, alkalmazásuk
Kalmár Dániel
DP51IG
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
2014.05.06.

## Slide 2: Vázlat
Bevezetés
Összehasonlítás
Alkalmazás
  Biomolekulák
  Fémek
  Polimerek
Összefoglalás

## Slide 3: Bevezetés
A SAXS és a SANS is széleskörűen alkalmazott eljárás
1-100 nm
5°-nál kisebb szögben
Energia transzfer nélküli szóródás
Hosszútávú rendezettség nélküli anyagok vizsgálata
Szóró objektum mérete ↔ szóródás szöge

## Slide 4: Összehasonlítás
Közös előny: roncsolásmentesség
hátrány: korlátozott mintavastagság
  Többszörös szórás miatt
Szóródás az inhomogenitásokon
  neutron- vagy röntgenszóráshossz-sűrűség különbség

## Slide 5: Összehasonlítás
 | SANS | SAXS
Szóró objektum | atommag | elektronfelhő
Áthatolóképesség | nagyobb | kisebb
Vizsgálható mérettartomány | nagyobb | kisebb
Szóráshossz rendszámfüggése | ugrásszerű | egyenletes

## Slide 6: Alkalmazás
Merőben eltérő tulajdonságok vizsgálhatók - egymást kiegészítő eljárások
Neutronszórással:
  objektum alakja, orientációja, mérete, méreteloszlása, összfelülete és a szóró részecskék közötti korreláció
Röntgenszórással:
  kristályszerkezetéről, kristálysíkok térbeli elhelyezkedésről, egymástól való távolságáról
biológiai rendszerek, oldatok, polimerek, gélek, pórusos rendszerek, mikroszkopikus szűrők, fémek, ötvözetek, kerámiák, üvegek

## Slide 7: Alkalmazás 1 - Biomolekulák
Roncsolás mentes vizsgálatok
Enzimek, fehérjék, aminosavak
Keményítő szerkezete: hierarchikus szerkezet
  Lamellák (10nm) – SAXS
  Gyűrűk (120- 240 nm) – SANX
  Nedvesség hatására
  bekövetkező szerkezet-
  változás

## Slide 8: Alkalmazás 2 - Fémek
Delokalizált elektronrendszer → SANS
Volfram
  Kálium adalék
  Kis gömbök
  Gyártás során a gömbök viselkedésének, szerkezetének vizsgálata
Mágneses folyadék
  Nuclear scattering
  Magnetic scattering
Notes: Az első az atomoknak a részecskékben való elhelyezkedésével és a részecskék egymáshoz képesti elhelyezkedésével, az utóbbi az atom mágneses momentumának orientációjával a részecskében, illetve a részecske mágneses momentumának irányával hozható összefüggésbe

## Slide 9: Alkalmazás 3 - Polimerek
PEG kristályszerkezetének vizsgálata - SAXS
PEG szerkezete oldatban - SANS
Kompozitok vizsgálata

## Slide 10: Összefoglalás
Széleskörűen alkalmazott eljárások
Szinte bármilyen anyag - szemikristályos és amorf is - vizsgálhatók
Roncsolásmentes
Merőben eltérő tulajdonságok vizsgálhatók
Egymást kiegészítő eljárások

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet!